## Slide 1: základní seznámení
OK1MX Holice 2013

## Slide 2: obsah
Vznik, historie
Účel a možnosti
Trocha techniky
HW a SW infrastruktury
Uživatelský HW a SW
Mýty a fámy

## Slide 3: Vznik a hitorie
2001 – JARL – cílem bylo vyvinout radioamatérský otevřený protokol pro přenos hlasu + dat (DV+DD)
2005 – první nekomerční SW a HW a vznik větší infrastruktury rozšiřující možnosti spojení. V počátcích bylo možné pouze cílené volaní mezi dvěma stanicemi přes síťovou infrastrukturu.
Postupem času vznikají další elementy infrastruktury (ircddb, REF, XREF, DCS, CCS)
Některé větve ustrnuly, další se vyvíjejí.

## Slide 4: Vznik a hitorie
V ČR – první převaděče OK0HCS, OK0BRQ, OK0DSK
Provedení ICOM
Cca 2009 - 2011 první pokusy s nasazením non-ICOM řešení –
G4KLX opensource SW+ dostupný HW = velmi levné řešení infrastruktury
V ČR nastává klasický problém – co bylo dříve? Slepice či vejce – díky rozrůstající se infrastruktuře nárůst uživatelů.

## Slide 5: Účel a možnosti - technický popis
Druh modulace – GMSK
Datový tok – 4800 bit/s (hlas - 3600bit/s, data 1200bit/s)
Hlasový kodek – DVSI -AMBE 2020
Kmitočtový zdvih – 6.25kHz
Frekvence: 2m, 70cm, KV
Notes: IC7100, IC9100 homemade – provoz na KV

## Slide 6: Účel a možnosti – proč D-STAR?
FM převaděče umožňují pouze lokální spojení, propojení přes echolink snižuje kvalitu a není uživatelsky přívětivé
FM převaděčů je mnoho a najít někde stanici, která odpoví na výzvu je spíše náhoda
Dostupnost ultralevných FM TRX z Číny přitáhla mnoho nežádoucích nekoncesovaných živlů
Notes: Jeden převod AD/DA

## Slide 7: Účel a možnosti – jak to funguje – reflektor
modul B – národní volací
Notes: Různé systémy reflektorů, možnost propojení mezi nimi

## Slide 8
Účel a možnosti – aktuální stav DCS019

## Slide 9
Účel a možnosti – aktuální stav DCS019

## Slide 10: Účel a možnosti – jak to funguje – reflektor
Zařízení, které přijme datový tok a rozešle ho na připojené zařízení
Situace na konkrétním reflektoru

## Slide 11
Účel a možnosti
Reflektor

## Slide 12
Účel a možnosti -
reflektor

## Slide 13: Účel a možnosti – jak to funguje – reflektor Live monitor

## Slide 14: Účel a možnosti – možná budoucnost
Bohemia |  |  |  | C | D1903 | DCS019CL
Moravia |  |  |  | D | D1904 | DCS019DL
Notes: Přetížení modulu B
Upozornit na možnost uživatelského přesunu převaděče do jiného modulu

## Slide 15: Účel a možnosti – CCS, CSR
Chci mluvit s OK1XXX
ok1xxx
DB0AAA
Chci OK1XXX
OK1XXX byl slyšen
naposledy na DB0AAA
reflektor
CCS (ircddb)
server
Notes: Call connection service
Call sign routing

## Slide 16: Účel a možnosti – přenos dat
PTT ON
hlas
01011101
10010101
data
hlas
01011101
10010101
data
reflektor
10010101
data
hlas
01011101
RS232
10010101
RS232
10010101

## Slide 17: Účel a možnosti – přenos dat - APRS
PTT ON
hlas
01011101
10010101
APRS
hlas
01011101
10010101
APRS
reflektor
10010101
APRS
hlas
01011101
APRS.FI

## Slide 18: Trocha techniky – dělení infrastruktury
Hotspot
Převaděč
Dongle
Simplex TRX
Hotspot může být i duplexní
  Hotspot kat. 1 = 24/7 velké pokrytí >20km
  Hotspot kat. 2 = privátní, pokrytí pouze okolí QTH majitele – v provozu nepravidelně

## Slide 19: HW + SW
duplexer
RX
TX
Controller
Internet (hamnet)
Controller
TRX
Simplex hotspot
Duplex hotspot, převaděč
GMSK modem
Raspberry
PC (lin, WIN)
Jednočip. proc.
Controller
Ethernet
TRX
MIC
Line
RS232 PTT
PC, SW - G4KLX
Ethernet
Controller
TRX

## Slide 20: HW + SW – základní princip přenosu
AMBE
2020
TX/RX
01011101
01011101
AMBE
2020
TX/RX
GMSK
GMSK
uPC
uPC

## Slide 21: HW + SW – základní princip přenosu
CSQL = 99 kódů (obdoba CTCSS)
TX message
Notes: Vysílání značky = cca 30s
Vysílání pozice = cca 2s

## Slide 22: Na co si dát pozor a jak udělat první krok
Nastavení stanice:
MY: OK1XXX
UR: CQCQCQ
RPT1: OK0HCS B
RPT2: OK0HCS G
438,450 -7,6
GMSK repeater
OK0HCS B
IRCDDBgateway
OK0HCS G
controller
ETH
A=23cm
B=70cm
C=2m
D=Dongle
=
=

## Slide 23: Na co si dát pozor a jak udělat první krok- chytáky
RPT1, RPT2, UR – vždy 8 znaků pozor na dvoupísmenné značky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
O | K | 1 | M | X |  |  | B
O | K | 1 | M | X |  | B | 
O | K | 0 | H | C | S |  | B
O | K | 0 | H | C | S | B | 
Při práci přes simplexní hotspot vždy zapnout –DUP a odskok 0.0MHz (v SIMPLEX režimu stanice automaticky doplňuje RPT1 a RPT2 textem „DIRECT“)

## Slide 24: HW + SW infrastruktury
HW | SW | OS | modem
PC | G4KLX | Lin, win | DUTCH*Star, Satoshi
PC | G4KLX | Win | Interní zvukovka
Raspberry | G4KLX | Lin | DUTCH*Star, Satoshi
Alix | G4KLX | Lin,win | Interní zvukovka
Alix | G4KLX | Lin | ICOM
ON8JL node adaper |  |  | CMX859
UP4DAR |  |  | Atmel AT32UC3А1512

## Slide 25: Uživatelský HW a SW
ID-80AD
ID-92AD
ID-31A
ID-51A
ID-880H
ID-2820H
IC-7100
IC-9100
UP4DAR
DVAP
DV-Dongle
DVRPTR V3
UP4DAR

## Slide 26: Uživatelský HW a SW UP4DAR -Universal Platform for Digital Amateur Radio

## Slide 27: Mýty a fámy
D-Star je uzavřený systém
  Je dopodrobna dokumentovaný a otevřený
  AMBE 2020 vocoder je dostupný, cena cca 20 USD. Není vázán ICOM, vyrábí ho firma DVSI stejně jako pro jiné DV systémy (Tetra, DMR…)
D-Star je drahý
  Ceny radiostanic jsou obdobné jako u těch, které D-Star nemají (Yaesu, Kenwood)
  Cena a složitost přípojného bodu sítě (Hotspot) je mizivá (obyčejné PC a jakákoli RDST- např.jednokanálová Motorola)

## Slide 28: Děkuji za pozornost ok1mx@seznam.cz
http://www.dstar.cz
http://www.xreflector.net
http://ircddb.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/D-STAR